## Slide 1: Modulações Analógicas
Prof. Cláudio
2016
Informação
Portadora
Modulação AM
Tempo
Freq.
Info
fp - freq. da portadora

## Slide 2: Tipos de Sinais (quanto à banda frequencial)
Sinal Banda Base
  Espectro centrado em torno da frequência nula
  Pode ter componente DC
Sinal Banda Passante
  Largura de banda finita em torno de uma frequência não nula (fc)
  Não tem componente DC

## Slide 3: Modulação Linear
Definição
As componentes são sinais banda base e estão relacionados linearmente com o sinal mensagem, m(t)
Tipos de modulações
  AM DSB-FC: portadora e bandas laterais são transmitidas
  AM DSB-SC: suprime-se a portadora e transmite-se as bandas laterais superior e inferior (USB e LSB)
  AM SSB-SC: só se transmite uma das bandas laterais, superior ou inferior
  AM VSB: somente um vestígio (resíduo) de uma das bandas laterais, superior ou inferior, e uma versão modificada da outra banda são transmitidas
Componente em Fase
Componente em Quadratura

## Slide 4: Faixas de Frequência
Radiodifusão (comercial)

## Slide 5: AM
Modulação Analógica

## Slide 6: Modulação Analógica
Modulação em Amplitude
  Fundamentos Teóricos
  Índice de Modulação
  AM DSB+C (Double Side Band + Carrier)
  AM SSB-SC (Single Side Band with Supressed Carrier)
  AM VSB (Vestigial Side Band)
Modulação em Ângulo
  Frequência: FM
  Fase: PM
Sinal de RF modulado com um tom monofônico (nota "dó")
Sinal de RF modulado com um sinal de áudio complexo, com 5 kHz de banda passante.
AM

## Slide 7: Modulação AM
Sinal Modulante (mensagem)
Sinal Portador
Sinal Modulado (transmitido)
tempo
amplitude
Am
Ac
Envelope:
AM

## Slide 8: Modulação AM
Na modulação em amplitude o sinal banda base contendo a informação, m(t), é modulado na frequência da portadora fc
onde Ac é a amplitude de pico da portadora
Para sinal modulante senoidal:
onde ka é o índice de modulação 2: e é a amplitude de pico do sinal modulante
1 Full Carrier – portadora cheia
2 Mede a eficiência de potência do sistema de transmissão AM.
Sinal AM DSB-FC 1
ou AM Comercial
Receptor barato!
AM

## Slide 9: Modulação AM
Índice de modulação:
  É a medida de variação da amplitude em torno de uma portadora não modulada
Para recuperar o sinal modulante é preciso:
* Mede a eficiência de potência do sistema de transmissão AM.
0
5
AM

## Slide 10: Modulação AM
Lembrando:
  Transformada de Fourier
Relação de Euler:
E:
Logo:
AM

## Slide 11: Modulação AM
M(f)
S(f)
Espectro, S(f)
  Banda lateral inferior (LSB – Lower Side Band)
  Banda lateral superior (USB – Upper Side Band)
  O espectro de um sinal AM-DSB é limitado pelo sinal modulante onde fm é a mais alta frequência do sinal mensagem, m(t)
S/2
Imagens espelhadas
LSB – Lower Side Band (banda lateral inferior)
USB – Upper Side Band (banda lateral superior)
AM

## Slide 12: Modulação AM
S(w)
S(w)
S(w)
LSB
USB
AM

## Slide 13: Modulação Analógica
AM VSB
AM

## Slide 14: Modulação AM
Potência média do sinal AM, y(t)
  onde a potência da portadora é:
  Para sinal modulante senoidal:
  Para sinais aleatórios, a razão da potência de pico pela potência média do sinal AM é similar à do ruído branco, e é aproximadamente 10 dB
AM

## Slide 15: Modulação AM
Tipos de Sinais AM
  Banda Lateral Dupla (DSB - Double SideBand)
    Com portadora: AM DSB-FC  modulador simples, sem misturador (mixer)
    Sem portadora: AM DSB-SC (Suppressed Carrier)
  Banda Lateral Única (SSB - Single SideBand)
  Banda Lateral Vestigial (VSB - Vestigial SideBand)
Eficiência da modulação AM DSB-FC:
  Razão da energia contendo informação e da energia total transmitida
  Para k = 1: eficiência será de 1/3, ou seja, 2/3 da energia na portadora
  Para modulação sem portadora, AM DSB-SC, e k = 1 tem-se eficiência de 100%
AM

## Slide 16: Modulação AM
Modulador AM DSB-FC
  Mais simples
  Misturador usa um dispositivo não linear, tal como um diodo
  A demodulação pode ser do tipo coerente, usando técnicas de detecção de envelope
  A largura de banda usada é o dobro da necessária, pois ambas bandas laterais contém o sinal modulante
  2/3 da potência do sinal está na portadora
Modulador com topologia de misturador balanceado
Baixa eficiência de potência e frequência
AM

## Slide 17: Modulação AM
Modulação AM SSB-SC
  É a modulação empregada em diversos rádios: polícia, aviação civil, radioamador, vídeo da TV analógica, multiplexadores FDM etc
  Pode ser gerada a partir da DSB-SC e de um filtro passa faixa aplicado antes da amplificação e transmissão
  AM SSB-SC1 tem um problema com conteúdos de frequências muito baixas (independentemente de sua implementação). A TV analógica precisa ter conteúdos em frequências baixas preservados, de modo que a técnica realmente empregada é a modulação VSB (Vestigial Sideband)  um pouco da banda lateral a ser suprimida é mantida, de modo que o conteúdo de baixa frequência pode ser detectado como AM DSB-SC, com uma transição suave para AM-SSB para frequências mais altas
  A remoção da banda lateral, desnecessária na transmissão, pode ser feita por um filtro analógico caro (alto fator de qualidade). Existem algumas técnicas para gerar o sinal AM-SSB diretamente, sem filtrar a saída do modulador  Transformada de Hilbert (altera a fase do sinal mensagem em 90°. Não é um simples atraso, mas uma mudança de fase em todas as componentes frequenciais do sinal)
  O áudio transformado por Hilbert soa igual ao original porque não podemos ouvir diferenças de fase
1 Assim como na transmissão AM DSB
AM

## Slide 18: Modulação AM
Modulação AM DSB-SC
  Consiste no produto do sinal mensagem, m(t), pela portadora, c(t)
  O dispositivo gerador da onda AM DSB-SC é chamado de modulador de produto
AM
  Diferentemente da modulação DSB-FC, o sinal modulado em DSB-SC é anulado se o sinal mensagem, m(t), é desligado
  Sinal modulado s(t) sofre uma inversão de fase sempre que o sinal de mensagem m(t) passa por zero  a demodulação simples (detector de envelope), não é viável para a modulação DSB-SC

## Slide 19: Modulação AM
Modulação AM DSB-SC
dispositivos não lineares: diodos
Cada circuito RLC paralelo na saída forma um filtro passa faixa: um para cada banda lateral (LSB e USB)
AM

## Slide 20: Modulação AM
Modulação AM DSB-SC
  Espectro de Frequência
AM

## Slide 21: Modulação AM
Demodulação AM DSB-SC
  O envelope da onda modulada DSB-SC, s(t), é diferente do sinal de mensagem, m(t), é preciso outra forma de recuperar m(t)
  Detecção Coerente1: o receptor multiplica o sinal modulado, s(t), pela portadora gerada localmente (coerente com a portadora no transmissor) e realiza uma filtragem passa baixo:
  O sinal recuperado, vo(t), é proporcional ao sinal mensagem, m(t), quando o erro de fase φ for constante  oscilador local (receptor) deve estar em sincronismo com o transmissor (em frequência e em fase)
  O sinal demodulado nulo, que ocorre em φ =±π/2, representa um efeito nulo de quadratura, o que é uma propriedade inerente à detecção coerente
AM
1 sincronizada, tanto em frequência quanto em fase
novo sinal DSB-SC com portadora 2.fc
sinal proporcional
ao sinal modulante
erro de fase φ

## Slide 22: Modulação AM
Diagrama de Blocos do Demodulador AM DSB-SC
AM

## Slide 23: Modulação AM
Diagrama de Blocos do Receptor Costas para AM DSB-SC
AM
VCO
multiplicador seguido de média temporal
o sinal de controle tende a corrigir automaticamente
o erro de fase φ via oscilador controlado por tensão

## Slide 24: Modulação AM
Espectro de um sinal Modulado em AM SSB-SC
AM

## Slide 25: Modulação AM
Modulação AM SSB-SC
  Modulação em Amplitude e em Quadratura (QAM), no caso especial em que uma das formas de onda em banda base é derivada da outra, ao invés de usar outra fonte independente de mensagens
  onde é a mensagem, é a transformada de Hilbert da mensagem e é a frequência da portadora
  A SSB-SC usa a mesma potência DSB-SC para alcançar a mesma SNR (DSB-SC usa o dobro da larg. banda)
  Resposta em freq. pobre em baixas frequências devido às imperfeições nas bandas laterais dos filtros
é a representação
analítica de
AM

## Slide 26: Modulação AM
Diagrama de Blocos do Modulador AM SSB-SC
AM

## Slide 27: Modulação AM
Modulação VSB
  Compromisso entre DSB e SSB
  O filtro passa faixa usado na SSB-SC tem sua largura de banda ampliada para que parte da banda rejeitada seja transmitida também
  Facilita demodulação com detecção de envoltória
Demodulação AM
AM

## Slide 28: Demodulação AM
Detecção Coerente ou Detecção Sincronizada
Filtro Passa Baixa
AM
Detector de
Envelope
Filtro RC
Filtro DC
Último estágio de IF

## Slide 29: Densidade Espectral de Potência
AM

## Slide 30: Experimento 1
Modulação/Demodulação AM DSB
  AM DSB ou DSB-FC (Full Carrier)
Ac
Am
AM

## Slide 31: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB
  AM DSB ou DSB-FC (Full Carrier)
  Sinal banda-base de teste
    Formato WAV: 2,1 s; 181 kB; mono; PCM; 16 bits; 44.100 Hz; 705,6 kbps; ordem de bytes para processadores Intel ("little-endian")
Conteúdo espectral acima de 5 kHz é ruído digital.
Vamos limitar o sinal modulante em 1 kHz.
Original
AM

## Slide 32: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB
  AM DSB ou DSB-FC (Full Carrier)
  Sinal banda-base limitado em 1 kHz (filtro passa baixa)
    Formato WAV; 2,1 s; 181 kB; mono; PCM; 16 bits; 44.100 Hz; 705,6 kbps
Original
Filtrado
Passa baixa, 1 kHz
-24 db/oitava
Atraso do FPB
Original
Filtrado
AM

## Slide 33: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB
  Modulação AM DSB-FC
    Multiplicação do sinal modulante por uma senóide (portadora 3 kHz):
Modulado
AM

## Slide 34: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB-FC
  Script Python 2.7
#%% AM-DSB-FC
from wave import open; from struct import unpack, pack
from numpy import arange, cos, pi, int16
fs = 44100.0 # amostras/seg
bandabase = open("Sistemas_de_Cxo_FPB_1kHz.wav", "r")
amdsb = open("Sistemas_de_Cxo_AM_DSB_FC.wav", "w")
amdsb.setnchannels(1); amdsb.setsampwidth(2); amdsb.setframerate(fs)
# lê arquivo .wav do sinal modulante: m(t)
m = [] # lista vazia
for n in range(0, bandabase.getnframes()):
m.extend([ unpack('h', bandabase.readframes(1))[0]/32768.0 ])
m = array(m)
fc = 3000; Ac = 1.0; ka = 1.0 # Hz; V; índice de modulação
n = arange(0, len(m)) # base de tempo
c = Ac*cos(2*pi*fc*n/fs) # portadora
s = Ac*(1 + ka*m)*c # sinal AM-DSB-FC
# salva arquivo .wav do sinal modulado AM-DSB-FC
amdsb.writeframes(array(s*32767,dtype=int16)); bandabase.close(); amdsb.close()
# zoom temporal do sinal modulado
tinf = 0.95; tsup = 1.0; a = int(tinf*fs); b = int(tsup*fs)
nz = n[a:b]; mz = m[a:b]; sz = s[a:b] # zoom
subplot(211); plot(n/fs,m+1.,'k--',n/fs,-m-1,'k--'); plot(n/fs,s,'r')
plot(n/fs,m,'b',lw=3); xlim((0,2.1)); grid('on'); title('Sinal AM-DSB-SC')
subplot(212); plot(nz/fs,mz+1,'b',lw=3); plot(nz/fs,-mz-1,'b',lw=3); plot(nz/fs,sz,'r'); grid('on'); xlim((tinf,tsup)); grid('on')
title('Zoom: %3.2f a %3.2f s' % (tinf,tsup)); xlabel('t (s)')
AM

## Slide 35: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB
  Modulação AM DSB-FC
    Multiplicação do sinal modulante por uma senóide (portadora 3 kHz):
Modulado
AM

## Slide 36: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB
  Demodulação AM DSB-FC
    Retificação e filtragem passa baixa:
Recuperado
Filtrado
AM

## Slide 37: Experimento 1
Modulação e Demodulação AM DSB-FC
  Script Python 2.7
#%% Demodulação AM-DSB-FC
from scipy.signal import butter, lfilter; from struct import pack
def save_wav(nomearq,dados,fs,canais=1,bytesamostra=2,nquadros=0):
saida = open(nomearq+'.wav','w')
saida.setparams((canais, bytesamostra, fs, nquadros, 'NONE','not compressed'))
# (nchannels,sampwidth,framerate,nframes,comptype,compname)
valores = []; r = 2**15-1
for i in range(0, len(dados)):
valor_embalado = pack('h', dados[i]*r)
valores.append(valor_embalado)
valor_str = ''.join(valores)
saida.writeframes(valor_str); saida.close()
# 1. Retificação (detector de envoltória)
sr = (s>0)*s
# 2. Filtragem passa baixa: RC série (impedância baixa em relação à carga)
b,a = butter(11,2200/fs) # frequência de corte em 2200 Hz
srf = lfilter(b,a,sr)
srfd = srf - mean(srf) # sinal despolarizado
comp = 1./abs(srfd).max()
srfda = srfd*comp # sinal amplificado
# salva arquivo .wav com sinal mensagem demodulado
save_wav("Sistemas_de_Cxo_AM_DSB_FC_demodulado", srfda, fs, nquadros=len(srfda))
figure()
subplot(311); plot(n/fs,sr,'r'); title('Sinal AM-DSB-FC Retificado')
subplot(312); plot(n/fs,m,'m'); title('Sinal Mensagem Original')
subplot(313); plot(n/fs,srfda,'b'); title('Sinal Mensagem Recuperado')
xlabel('t (s)')
AM

## Slide 38: Exercício
Faça o mesmo estudo para a Modulação e a Demodulação AM-SSB-SC
  Usando filtro
  Usando Transformação de Hilbert
AM

## Slide 39: Experimento 2
Modulação e Demodulação AM SSB-SC
  Espectro do sinal modulante deve ter um gap de energia na origem
  Necessita filtro altamente seletivo ou Transformação de Hilbert
    Exemplo: canal telefônico (300 a 3600 Hz)
fc + fa
fc + fb
f
fc
-fc - fa
-fc - fb
-fc
0
AM

## Slide 40: Experimento 2
Script Python - modulador AM-SSB e Hilbert como filtro FIR
#!/usr/bin/env python
import wave, struct, math, numpy
hlen = 500.0
hilbert_imp = [ 1./(math.pi*t/hlen) for t in range(int(-hlen), 0) ]
hilbert_imp.extend([0])
hilbert_imp.extend([ 1./(math.pi*t/ hlen) for t in range(1,int(hlen+1))] )
hilbert_imp = [ x * 1./hlen for x in hilbert_imp ]
baseband = wave.open("amssb_hilbert_orig.wav", "r")
amssbh = wave.open("amssb_hilbert.wav", "w")
for f in [amssbh]:
f.setnchannels(1)
f.setsampwidth(2)
f.setframerate(44100)
base = []
base.extend([ struct.unpack('h', baseband.readframes(1))[0]/32768.0 \
for n in range(0, baseband.getnframes()) ])
base.extend([ 0 for n in range(0, int(hlen)) ])
base_hilbert = numpy.convolve(base[:], hilbert_impulse)
for n in range(0, len(base) - int(hlen)):
carrier_cos = math.cos(3000.0 * (n / 44100.0) * math.pi * 2)
carrier_sin = -math.sin(3000.0 * (n / 44100.0) * math.pi * 2)
s1 = base[n] * carrier_cos
# sinal deslocado no tempo porque Tr. Hilbert é não causal
s2 = base_hilbert[n + int(hlen)] * carrier_sin
signal_amssbh = s1 + s2
amssbh.writeframes(struct.pack('h', signal_amssbh * 32767))
Fonte: https://epxx.co/artigos/ammodulation.html
AM

## Slide 41: Experimento
Script Matlab
AM

## Slide 42: Experimento
DSB-LC, DSB-SC ou SSB-SC?
A portadora não contém informação de áudio
As bandas laterais contém informação duplicada
Porque SSB-SC?
AM

## Slide 43: FM & PM
Modulação Analógica

## Slide 44: Modulação Analógica
Modulação em Ângulo
  O ângulo da onda portadora é variado de acordo com o sinal mensagem
  É um processo não linear, com largura de banda infinita (teor.) e amplitude sempre constante (mais imune a ruídos e interferências)
  Tipos: Frequência (FM) e Fase (PM)
  Fundamentos Teóricos
Modulação em Frequência
  Histórico
    Inventada em 1933 pelo engenheiro americano Edwin Armstrong
  Índice de Modulação
  NBFM (Narrow Band)
  WBFM (Wide Band)
Sinal de RF modulado com um tom monofônico (nota "la")
Sinal de RF modulado com um sinal de áudio complexo, com 5 kHz de banda passante.
FM

## Slide 45: Modulação Analógica
Modulação em Ângulo
  A modulação em fase (PM)
    É a forma de modulação em ângulo na qual o ângulo instantâneo θi(t) é variado linearmente com o sinal de mensagem m(t)
    O termo 2πfct representa o ângulo da portadora não modulada com a constante φc igual a zero por conveniência de representação.
    A constante kp representa o fator de sensibilidade de fase do modulador
  A modulação em frequência (FM)
    É a forma de modulação em ângulo na qual a frequência instantânea fi(t) é variada linearmente com o sinal de mensagem m(t)
    O termo constante fc representa a frequência da portadora não modulada
    A constante kf representa o fator de sensibilidade de frequência do modulador
FM

## Slide 46: Modulação Analógica
Modulação em Ângulo
FM

## Slide 47: Modulação Analógica
Modulação em Ângulo - Propriedades
  Potência transmitida constante
  Processo de modulação não linear (sinal modulado não obedece ao teorema da superposição)
  Irregularidades na passagem pelo zero
  Sinal mensagem não pode ser visualizado no sinal modulado
  Aumento na largura de banda do sinal modulado para aumentar a SNR1
FM
1 SNR – Signal-to-Noise Ratio (razão sinal-ruído)

## Slide 48: Modulação Analógica
FM
com e
com e
Sinal modulante linear
PM
FM
cruzamento por zero regular
cruzamento por zero irregular
A onda FM pode ser vista como uma onda PM produzida pela onda modulante no lugar de

## Slide 49: Modulação Analógica
Relação entre sinais PM e FM
  O sinal FM pode ser visto como um sinal PM produzido pelo sinal modulante no lugar de
  O sinal FM pode ser gerado integrando-se, primeiro, o sinal de mensagem com relação ao tempo e, então, utilizando o sinal resultante como a entrada de um modulador de fase
FM

## Slide 50: Modulação Analógica
Relação entre sinais PM e FM
  O sinal PM pode ser visto como um sinal FM produzido pelo sinal modulante no lugar de
  O sinal FM pode ser gerado diferenciando-se, primeiro, o sinal de mensagem com relação ao tempo e, então, utilizando o sinal resultante como a entrada de um modulador de frequência
FM

## Slide 51: Modulação Analógica
Modulação em Frequência
  Histórico
    Inventada em 1933 pelo engenheiro americano Edwin Armstrong
    O sistema FM Estéreo proposto pela GE e Zenith eram tão semelhantes que foram considerados teoricamente idênticos. Foram aprovados pela FCC em abril de 1961 como o método de transmissão FM estéreo padrão nos EUA e mais tarde adotado pela maioria dos países
    Era importante que FM estéreo fosse compatível com receptores mono
    Os canais esquerdo (L) e direito (R) são algebricamente codificados em sinais soma (L+R) e diferença (L-R)  RX mono utiliza apenas o sinal L+R, e RX estéreo adiciona o sinal diferença ao sinal soma para recuperar o canal esquerdo e subtrai o sinal diferença do sinal soma p/ recuperar o canal direito
FM
1 US Federal Communications Commission
Espectro típico do sinal banda base composto
RDS - Radio Data System
Sinal de banda estreita,
taxa de 1.187,5 bps usada p/ transmissão de texto
RBDS (Radio Broadcast Data System) é uma variante europeia do RDS
SCA - Serviços de Autorização de
Comunicações Subsidiárias:
Leitura de livro/jornal p/ cegos,
Cotação de ações da bolsa valores
Utilidade pública etc
RDS

## Slide 52: Modulação Analógica
FM - Características
  O sinal FM é função não linear do sinal modulante
  Esta propriedade torna a análise espectral uma tarefa muito mais difícil do que para o sinal AM correspondente
  Estratégia empírica para realizar a Análise Espectral da modulação FM
    Analisar o caso simples da modulação FM de tom único para gerar um sinal FM de faixa estreita
    Depois, analisar o caso geral da modulação FM de tom único para gerar um sinal FM de faixa larga
  Definições
    Sinal modulante:
    Desvio de Frequência1:
    Índice de Modulação: (rad)
  Faixa Estreita
    β pequeno quando comparado a 1,0 rad
FM
1 É a diferença máxima da frequência instantânea do sinal FM com a frequência da portadora, fc
- fator de sensibilidade de freq.

## Slide 53: Modulação Analógica
FM - Características
    Desvio de Frequência1:
FM
∆f ∆f
fc – ∆f fc fc + ∆f f
-kfAm 0 +kfAm
Sinal modulante:
m(t) = Am cos(2πfmt)
2∆f

## Slide 54: Modulação Analógica
FM-FE
  Modulação de um tom único:
  Frequência instantânea: é o desvio de frequência (diferença máxima da )
  Característica fundamental da modulação FM
    O desvio de frequência Δf é proporcional à amplitude do sinal modulante e independente da frequência do sinal modulante
  Índice de Modulação: (rad)
  Sinal FM:
  Usando:
  Então:
  Para pequeno: e
  Logo:
FM
forma aproximada do sinal FM-FE produzido pelo tom único Amcos(2πfmt )
Notes: cos(0,1 rad) = 0,9950
cos(0,2 rad) = 0,9801

## Slide 55: Modulação Analógica
Modulador de FM-FE
FM
Restringindo-se o índice de modulação a β ≤ 0,3 rad, os efeitos da modulação em amplitude residual e a distorção harmônica são desprezíveis
(alguma distorção
em amplitude)
AM DSB-SC
O sinal FM-FE requer a mesma largura de faixa de transmissão do sinal AM, 2.fm para tom único
Notes: 1. O envelope contém uma modulação em amplitude residual (idealmente deveria ser constante) que varia com o tempo. 2. O ângulo θi(t) contém distorção harmônica na forma de harmônicas de terceira ordem e superiores da frequência de modulação fm.

## Slide 56: Modulação Analógica
Espectro da FM-FL
  Modulação FM de tom único para produzir FM-FL com arbitrário
  O sinal FM gerado por um sinal modulante senoidal (tom único) será função periódica do tempo t somente quando a frequência da portadora, fc, for um múltiplo inteiro da frequência modulante, fm
  Usando a representação banda base complexa para o sinal FM:
  Envelope Complexo, pode ser expandido em Série de Fourier
FM
Envelope Complexo do sinal FM, s(t)
Ao contrário do sinal FM-FL s(t), o envelope complexo é periódico no tempo, com freq. fundamental igual à frequência do sinal modulante, fm
Função de Bessel de primeiro tipo, n-ésima ordem e argumento β

## Slide 57: Modulação Analógica
Espectro da FM-FL
FM
Função de Bessel de primeiro tipo
com pequeno

## Slide 58: Modulação Analógica
FM de Faixa Larga – Espectro
  Logo, o espectro discreto do sinal da modulação FM de tom único para produzir FM-FL com arbitrário é:
  O espectro de s(t) é constituído por um número infinito de impulsos unitários espaçados de fc ± n.fm para n = 0, +1, +2,...
  Para β pequeno1, apenas os coeficientes de Bessel J0(β) e J1(β) são significativos  efetivamente, o sinal FM é composto da portadora e de um único par de frequências laterais em fc ± fm (FM-FE)
  A amplitude da componente portadora depende de β, especificamente de J0(β). Ao contrário do sinal AM, a amplitude da componente portadora do sinal FM depende do índice de modulação β (o envelope do sinal FM é constante, portanto a potência média também é constante:
FM
1 comparado a 1 rad

## Slide 59: Modulação Analógica
FM de Faixa Larga – Espectro
FM
Figura 4.7 Espectro de amplitude discreto do sinal FM, normalizado com respeito a amplitude da portadora não modulada,
para o caso de modulação de tom único com frequência fixa e amplitude variante. Somente o espectro para
frequências positivas é mostrado.
Δf - desvio de frequência
Índice de Modulação: (rad)
Para uma frequência máxima do sinal modulante constante, ao aumentar o índice de modulação tem-se que aumentar o desvio de frequência.

## Slide 60: Modulação Analógica
Largura de Banda de Transmissão de Sinal FM, BT
  Teoria: sinal FM tem infinitas frequências laterais  largura de banda é infinita em extensão
  Prática: sinal FM é efetivamente limitado a um número de frequências laterais significativas (depende da distorção desejada)
  Regra de Carson
    Empírica (largura de banda com 98% da potência total)
    BT gerado por um sinal modulante de tom único e frequência fm
FM
Δf é o desvio de frequência
β é o índice de modulação
fm é a freq. máx. do sinal modulante
Diferente do AM, a potência do sinal modulado FM é constante, e igual à potência da portadora quando não há sinal modulante. A potência da portadora é distribuída entre as bandas laterais quando aparece o sinal modulante. Por isso a amplitude da portadora diminui quando se aumenta o número de bandas laterais.
Índice de Modulação

## Slide 61: Modulação Analógica
Largura de Banda de Transmissão de Sinal FM, BT
  Regra de Carson nem sempre fornece boa estimativa da largura de banda para sistemas de comunicação usando FM-FL
  Estimativa mais precisa: BT = 2nmáx fm onde: fm é a frequência modulante máxima, nmáx é o maior inteiro que satisfaz |Jn(β)| > 0,01
    O valor de nmáx varia com o índice de modulação β e pode ser determinado a partir dos valores tabulados da função de Bessel Jn(β)
FM
Índice de Modulação

## Slide 62: Modulação Analógica
Largura de Banda de Transmissão de Sinal FM, BT
  Exemplo 4.3
    Nos EUA, o FM comercial por broadcasting tem o desvio de frequência Δf limitado em 75 kHz, e a freq. máxima do sinal modulante fm = 15 kHz, logo: DR = 75/15 = 5,0 Pela Regra de Carson: = 180 kHz Pela Curva Universal: = 240 kHz Oficial (FCC): = 200 kHz
FM
Índice de Modulação
1 FM-FL (WideBand FM – WBFM): β > 1,0 e FM-FE (Narrowband FM - NBFM) β < 1,0
Razão de Desvio

## Slide 63: Modulação Analógica
Divisão do Espectro FM Comercial
FM
FM Comercial1 usa a faixa VHF, de 88 a 108 MHz. As portadoras iniciam em 88,1 MHz e são separadas por intervalos de 200 kHz. A frequência máxima de áudio permitida é 15 kHz, o desvio de frequência máximo é ±75 kHz, banda de guarda de 25 kHz de cada lado e β = 5 (WBFM).
1 FM-FL (WideBand FM – WBFM): β > 1,0 e FM-FE (Narrowband FM - NBFM) β < 1,0
NBFM é muito usado em negócios e comunicações de serviço público.
β para NBFM é restrita a valores entre 0,5 e 1,0.

## Slide 64: Modulação Analógica
Divisão do Espectro FM Comercial
FM
Sinal banda base composto antes da modulação em frequência
DSB-SC