## Slide 1: Modulação de Pulsos
Prof. Cláudio A. Fleury
Mai-2017
Sistemas de Comunicação

## Slide 2: Agenda
1. Introdução
2. Amostragem
3. Mod. de Amplitude de Pulso - PAM
4. Mod. de Largura de Pulso - PWM
5. Mod. de Posição de Pulso - PPM
6. Quantização
7. Mod. por Codificação de Pulso - PCM

## Slide 3: Objetivos
Estudar diversas técnicas de modulação de pulsos
Notes: Estudo da interferência intersimbólica.

## Slide 4: Introdução
Na modulação analógica algum parâmetro da portadora senoidal (amplitude, frequência ou fase) é variado continuamente de acordo com o sinal mensagem
Na modulação digital de pulso o sinal mensagem é representado discretamente no tempo e na amplitude  transmissão digital de sequência de pulsos codificados
  Sistemas de modulação analógica de pulso são baseados no processo de amostragem para manter a representação contínua de amplitude do sinal mensagem
  Sistemas de modulação digital de pulso utilizam os processos de amostragem e quantização para representar o sinal mensagem na forma discreta (tempo e amplitude)  próprio às aplicação de técnicas de processamento digital de sinais
Notes: Estudo da interferência intersimbólica.
Estudo do ruído será feito mais adiante no curso.

## Slide 5: Amostragem
A Transformada de Fourier de um sinal periódico com período T0 consiste de uma sequência infinita de impulsos unitários que ocorrem em múltiplos inteiros1 da frequência fundamental, f0 = 1/T0.
Propriedade da Dualidade: amostrar um sinal no domínio do tempo torna o espectro do sinal periódico no domínio da frequência
sinal periódico no domínio do tempo
espectro discreto no domínio da frequência
sinal discreto no domínio do tempo
espectro periódico no domínio da frequência
1 harmônicos
Notes: Estudo da interferência intersimbólica.
Estudo do ruído será feito mais adiante no curso.

## Slide 6: Amostragem
Amostragem instantânea
  Forma ideal de amostragem
    Sinal de energia: g(t)
    Amostrado a cada Ts segundos (período de amostragem)
    Sequência amostrada: { gδ(n.Ts) }
    Frequência de amostragem: fs = 1/ Ts (taxa de amostragem)
    Sinal amostrado:
1 harmônicos
O processo de amostragem uniforme de um sinal contínuo de energia finita resulta em um espectro periódico cuja frequência de repetição é igual à taxa de amostragem
Notes: Estudo da interferência intersimbólica.
Estudo do ruído será feito mais adiante no curso.

## Slide 7: Amostragem
Figura 5.2 (a) Espectro de um sinal g(t) limitado em banda, W (b) Espectro da versão instantaneamente amostrada de g(t) para um período de amostragem Ts = 1/(2W) (c) Resposta em frequência de um filtro passa-baixa projetado para recuperar o sinal de mensagem original g(t) de sua versão uniformemente amostrada
Filtro passa baixa ideal
Espectro limitado em banda
Este filtro de reconstrução é não causal e, portanto, não realizável fisicamente.

## Slide 8: Amostragem
Teorema de Nyquist (da Amostragem)
  Análise (transmissor)
    Um sinal limitado em faixa de energia finita que não possua componentes de frequência maiores do que W (Hz) é completamente descrito pela especificação dos valores do sinal em instantes de tempo separados por 1/(2W) (s)
  Síntese (receptor)
    Um sinal limitado em faixa de energia finita que não possua componentes de frequência maiores do que W (Hz) é completamente recuperado do conhecimento de suas amostras tiradas na taxa de 2W amostras/segundo (taxa de Nyquist)

## Slide 9: Amostragem
Exercícios
  5.5 Especifique a taxa de Nyquist (RNyq) e o intervalo de Nyquist (TNyq) para cada um dos sinais a seguir:
  (a) : RNyq = 200 Hz, TNyq = 5 ms
  (b) : RNyq = 400 Hz, TNyq = 2,5 ms
  (c) : RNyq = 400 Hz, TNyq = 2,5 ms
  5.6 Considere a amostragem uniforme da onda senoidal
  Determine a transformada de Fourier da forma de onda amostrada para cada um dos seguintes períodos de amostragem:
  (a) Para Ts = 0,25s (b) Para Ts = 1s, (c) Para Ts = 1,5s
  5.7 Considere um sinal contínuo no tempo definido por
  O sinal g(t) é uniformemente amostrado para produzir a sequência infinita { gδ(n.Ts) }. Determine a condição que o período Ts deve satisfazer para que o sinal g(t) seja unicamente recuperado da sequência.
  A taxa de Nyquist deve exceder 1 Hz, e o intervalo de Nyquist deve ser menor que 1s.

## Slide 10: Aliasing
Aliasing é o fenômeno da componente de alta frequência do espectro do sinal assumir a identidade de uma baixa frequência no espectro de sua versão amostrada (sobreposição espectral)
Na prática, nenhum sinal físico contendo informação é estritamente limitado em faixa. Consequentemente, o Aliasing é SEMPRE produzido pelo processo de amostragem.

## Slide 11: Aliasing
Para combater os efeitos do Aliasing na prática:
  Antes da amostragem, um filtro passa baixa analógico anti-aliasing é utilizado para atenuar as componentes de alta frequência do sinal mensagem
  O sinal filtrado é amostrado a uma taxa um pouco maior do que a taxa de Nyquist
  A utilização da taxa de amostragem maior do que a taxa de Nyquist também facilita o projeto do filtro de síntese utilizado para recuperar o sinal original de sua versão amostrada, embora provoque aumento da quantidade de memória e da complexidade computacional

## Slide 12: Aliasing

## Slide 13: Revisão
Pulso Retangular

## Slide 14: Modulações de Pulsos

## Slide 15: Modulação de Amplitude de Pulso
PAM – Pulse-Amplitude Modulation
  A amplitude dos pulsos regularmente espaçados no tempo é variada proporcionalmente aos valores amostrados do sinal mensagem (contínuo no tempo)
Aplicação
  Multiplexação por Divisão do Tempo
Amostragem Natural
  O sinal mensagem, m(t), é multiplicado por um trem periódico de pulsos retangulares
  O topo de cada pulso retangular modulado pode variar com o sinal mensagem, enquanto que no PAM ele é mantido plano
  Sinal PAM: s(t)

## Slide 16: Modulação de Amplitude de Pulso
Geração do sinal PAM (operações necessárias)
  Amostragem instantânea do sinal mensagem a cada Ts
  Extensão da duração de cada amostra T (Retenção da Amplitude)
Amostragem
Instantânea
Ts
Retenção da
Amplitude
T
+
Sample-and-Hold
=
Propriedade da modulação

## Slide 17: Modulação de Amplitude de Pulso
Recuperação do sinal PAM (operações necessárias)
  Filtragem passa baixa, considerando o sinal mensagem m(t) limitado à largura de faixa W e com taxa de amostragem maior que a taxa de Nyquist, fs > 2.W
  Resultado da filtragem passa baixa:
  Equalização1
1 para corrigir a distorção de amplitude e atraso de fase provocado pelo pulso de topo retangular
Na prática a equalização é pouco usada.
Para um ciclo de trabalho (T/Ts) ≤ 0,1
a distorção em amplitude é menos de 5%

## Slide 18: Modulação de Largura de Pulso
PWM – Pulse-Width Modulation
  A largura dos pulsos regularmente espaçados no tempo é variada proporcionalmente aos valores amostrados do sinal mensagem (contínuo no tempo)
  Desperdiça potência – pulsos longos gastam potência considerável sem acrescentar informação
  Aplicação: Multiplexação por Divisão do Tempo
sinal modulante
sinal modulado em PPM
sinal modulado em PWM
portadora (pulsos periódicos)

## Slide 19: Modulação de Posição de Pulso
PPM – Pulse-Position Modulation
  A posição de um pulso relativa ao seu tempo de ocorrência não modulado é variada de acordo com os valores amostrados do sinal mensagem (contínuo no tempo)
  Aumenta a eficiência da potência: a potência desperdiçada do PWM é subtraída  somente as transições no tempo são preservadas
  Demodulador PPM é mais complexo que o do PWM
  Sinal PPM:
sinal modulante
portadora (pulsos periódicos)
sinal modulado em PWM
sinal modulado em PPM

## Slide 20: Modulação Analógica Χ Digital
As técnicas de modulação analógica de pulsos e as técnicas de modulação de onda contínua oferecem a mesma ordem de performance1 na transmissão de informações analógicas
  Técnicas de modulação de onda contínua operam no tempo contínuo
  Técnicas de modulação analógica de pulsos operam no tempo discreto
  Técnicas de modulação digital2 de pulsos operam no tempo discreto e com códigos
1 necessidade de largura de faixa de transmissão e comportamento do ruído no receptor
2 discretização do tempo e da amplitude
AM, FM e PM
PAM, PWM e PPM
PCM, Delta, DPCM

## Slide 21: Quantização
Problema
  Um sinal analógico possui uma faixa contínua de amplitudes, e dentro desta faixa finita de amplitudes existe um número infinito de níveis de amplitude – Como representar? Como armazenar?
Definição
  Quantização em Amplitude - processo de transformação da amplitude da amostra m(n.Ts) de um sinal banda base contínuo m(t) no tempo t = n.Ts em uma amplitude discreta v(n.Ts) tomada de um conjunto finito de possíveis níveis
  Processo de quantização é sem memória, instantâneo e irreversível

## Slide 22: Quantização
Fundamentos
  A amplitude m(n.Ts) da k-ésima amostra do sinal é especificada pelo índice k se ela estiver dentro do intervalo Ik
  As amplitudes mk , k = 1, 2, ..., L são chamadas de níveis de decisão ou limites de decisão do quantizador
  O índice k é transformado na amplitude vk que representa todas as amplitudes que estão dentro do intervalo Ik
  As amplitudes vk , k = 1, 2, ..., L são chamadas de níveis de representação ou níveis de reconstrução
  O espaçamento entre a representação de dois níveis adjacentes é chamada de quantum ou tamanho do passo: q
  Característica de Quantização é o mapeamento v = g(m)
onde é número total de níveis do quantizador

## Slide 23: Quantização
Tipos de
  Quantizador
    Uniforme: os níveis de representação são espaçados uniformemente (q = cte)
    Não uniforme: níveis de representação não são espaçados uniformemente (q ≠ cte)
  Característica de Quantização
    Midtread: a origem está no meio do degrau da forma de onda do gráfico
    Midrise: a origem está no meio da subida do degrau do gráfico

## Slide 24: Mod. por Codificação de Pulsos
Forma mais básica de modulação digital de pulsos
O sinal mensagem é representado por uma sequência de pulsos codificados, obtidos pela representação do sinal na forma discreta tanto no tempo quanto em amplitude
Elementos de um Sistema de Comunicação PCM (Pulse Code Mod.)
Fonte de sinal modulante
(analógico)
Filtro
passa baixa
Amostrador
Quantizador
Codificador
Sinal PCM
a) Transmissão
Circuito de regeneração
Filtro de Reconstrução
Decodificador
Destino
Sinal
demodulado
b) Recepção

## Slide 25: PCM
Elementos básicos de um Sistema PCM – Tx, canal e Rx
Compressão e Expansão (companding) é opcional.

## Slide 26: PCM
Operações realizadas num Sistema PCM – transmissor
  Amostragem (discretização no tempo)
    O sinal de entrada banda base (modulante) é amostrado por um trem de pulsos retangulares, estreitos o suficiente para se aproximar do processo de amostragem instantânea
    Um filtro anti-aliasing é usado antes do Amostrador para limitar a faixa do sinal modulante
  Quantização Não Uniforme (discretização na amplitude)
    Usa separação variável entre os níveis de representação (quantum variável)
    Sinal de Voz: faixa de tensões cobertas pelo sinal é da ordem de 1000 : 1
    Quantizador Não Uniforme é equivalente a passar o sinal num compressor e depois aplicar o sinal comprimido a um Quantizador Uniforme
    Lei μ:
    Valores práticos de μ estão em torno de 255
m é a amostra de entrada
v é a amostra comprimida
μ é a constante de compr.

## Slide 27: PCM
Operações realizadas num Sistema PCM – transmissor
  Codificação
    Para usar as vantagens da amostragem e da quantização para tornar o sinal mais robusto ao ruído, interferência ou outras degradações do canal, usamos um processo de codificação para transformar o conjunto discreto de valores amostrados em uma forma mais apropriada de sinal
    Cada evento discreto num código é chamado de elemento do código ou símbolo
    Um arranjo particular de símbolos utilizados num código para representar um valor único do conjunto discreto é chamado de palavra-código ou caractere
    Código Binário:
      Cada símbolo pode ser um dentre dois valores distintos (como um pulso negativo ou um pulso positivo). Os dois símbolos de um código binário são representados por 0 e 1
      Cada palavra-código possui R bits. R representa o número de bits por amostra. Pode-se representar um total de 2R números distintos.
      Existem várias formas de se fazer a correspondência um-para-um entre os níveis de representação e as palavras-código. Método usual: expressar o número ordinal do nível de representação como um número binário

## Slide 28: PCM
Compressão e Expansão
  Lei A
  Valores típicos de A utilizados na prática tendem a estar na proximidade de 100
Notes: A lei μ, utilizada para a compressão de sinais é descrita em Smith (1957). Esta lei de compressão é utilizada nos Estados Unidos, Canadá e Japão. Na Europa, a lei A é utilizada para a compressão do sinal. Esta segunda lei de compressão é descrita em Cattermole (1969, pp. 133-140).

## Slide 29: PCM
Operações realizadas num Sistema PCM – receptor
  Decodificação e Expansão
    Primeira operação no receptor é a regeneração (formatação e limpeza) dos pulsos recebidos
    Depois, os pulsos são reagrupados em palavras de código e decodificados (isto é, mapeados de volta) em um sinal PAM quantizado
    A sequência de amostras decodificadas é representada como uma estimativa da sequência das amostras comprimidas produzidas pelo quantizador no transmissor
  Reconstrução
    Operação final no receptor é a recuperação do sinal mensagem, passando-o por um expansor e por um filtro passa baixa de reconstrução (frequência de corte = largura de banda do sinal mensagem)
A modulação por codificação de pulso (PCM) é uma estratégia de codificação de fonte, pela qual um sinal analógico emitido por uma fonte é convertido noutra forma digital

## Slide 30: PCM
Exemplo: Codec PCM para fala (telefonia)
fc = 3,3kHz
definido no G.711 (padrão ITU-T p/ audio companding)
Compressão
Amostragem
Quantização
Conversor D/A
Saída
Saída
Fala Analógica
Linha PCM 64 kbps
Entrada
Fala
Entrada
64 kbps
Filtro P.B.
Conv. A/D
Filtro Reconstru-ção
Descompressão
fc = 3,3kHz
Filtro P.B.

## Slide 31: PCM
Exemplo: Sinal senoidal modulado em codif. de pulso (PCM)
Amplitude das Amostras: 0, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 12, 11, 10, 8, 6, 4, e 0 Código com R = 4 bits: 0000 0011 0110 1000 1010 1011 1100 1100 1100 1011 1010 1000 0110 0100 0000
Formatos áudio digital usados em CDs, DVDs e Blu-Ray

## Slide 32: PCM
Simulação
Codificação e decodificação PCM de um sinal modulante senoidal

## Slide 33: PCM
Simulação (script Python)
# -*- coding: utf-8 -*-
""" Modulação PCM em canal AWGN. @author: kaw, 15/05/17. """
from numpy import sqrt, sign, int16, trunc, zeros, reshape, arange; from numpy.random import randn
def tobin(dados, larg): # função auxiliar p/ codif_PCM()
dados_str = bin(dados & (2**larg-1))[2:].zfill(larg)
return map(int, tuple(dados_str))
def quantiza(x,N):
''' Quantiza o sinal 'x' em 2^N-1 intervalos
x : amostras do sinal a ser codificado em PCM N : precisão em bits das amostras PCM
Retorna: xq: sinal quantizado '''
fd = max(x.max(),abs(x.min()))*2. # faixa dinâmica do sinal 'x'
q = fd/2.**N # quantum
xq = int16(trunc(x/q)) # sinal 'x' quantizado
return xq
def codif_PCM(xq,R):
''' Codifica em PCM os bits 'x' com a precisão de N bits/amostra
xq: amostras do sinal quantizado a ser codificado em PCM
R : quantidade de bits no código de cada amostra (PCM)
xc: fluxo serial codificado de bits c/ valores 0/1 (MSB primeiro) '''
xq = xq + 2**(R-1) # sinal polarizado (amplitudes positivas)
xc = zeros((R,len(xq)))
for k, xk in enumerate(xq):
xc[:,k] = tobin(xk,R)
xc = reshape(xc,(len(xq)*R)) # redimensiona para gerar um fluxo serial de bits
return xc
def decodif_PCM(x,R):
''' Decodifica as amostras em PCM 'x' para bits 'xchapeu' com a precisão de 'R' bits/amostra
x : fluxo serial codificado de bits c/ valores 0/1 (MSB primeiro)
R : precisão em bits das amostras PCM; xchapeu : amostras do sinal em PCM decodificado '''
N_amostras = x.size//R
x = reshape(x.transpose(),(R,N_amostras))
xchapeu = zeros(N_amostras) # sinal binário
for k in range(N_amostras):
cod = '0b'
for j in range(R):
cod += str(int16(x[j,k]))
xchapeu[k] = int(cod,2)
return xchapeu - 2**(R-1) # sinal despolarizado (alternado)

## Slide 34: PCM
Simulação (script Python)
# -*- coding: utf-8 -*-
""" Modulação PCM em canal AWGN. @author: kaw, 15/05/17. """
from numpy import linspace, sin, pi
from pylab import plot, stem, step, subplot, legend
from scipy.signal import lfilter, butter
### SINAL MODULANTE ANALÓGICO ######################################
tf = 2. # tempo final (s)
res= 1./1000 # resolução do gráfico analógico: pts/s
t = linspace(0.,tf,tf/res) # tempo analógico
fx = 1. # 1 Hz
xa = 8.*sin(2*pi*fx*t) - 1e-3 # sinal modulante analógico 'xa'
subplot(411); plot(t,xa,label=u'analógico')
### SINAL MODULANTE DISCRETO (amostrado)######################################
fs = 20; Ts = 1./fs # freq. de amostragem (amostras/s)
n = arange(fs*tf) # tempo discreto
xd = xa[::1000/fs] # sinal modulante discreto 'xd'
stem(n*Ts,xd,'r',label='discreto')
### SINAL MODULANTE QUANTIZADO ######################################
R = 4 # bits em cada palavra-código
xq = quantiza(xd,R)
step(n*Ts,xd,'m',label='quantizado',lw=2); legend()
### SINAL COM PULSOS CODIFICADOS ######################################
xc = codif_PCM(xq,R) # pulsos codificados: 0 e 1
xn = 2*xc - 1 # muda nível: -1 e 1 (média nula)
subplot(412); stem(xn)
### CANAL IDEAL ######################################
yr = xn # sinal rxdo = txdo (não ocorrem erros)
subplot(413); stem(yr)
### SINAL MODULANTE DISCRETO RECEBIDO ######################################
yn = (yr + 1)/2 # muda nível: 0 e 1 (binário)
yd = decodif_PCM(yn,R) # obtem o sinal discreto
subplot(414); stem(n*Ts,yd,label='discreto')
### SINAL MODULANTE QUANTIZADO RECEBIDO ######################################
yq = zeros(len(xa)); pts = 1./res/fs
for i in range(len(yd)): # aumenta qtde de amostras (analógico)
yq[i*pts:(i+R)*pts] = yd[i]
plot(t,yq,'m',label='quantizado')
### SINAL MODULANTE ANALÓGICO RECEBIDO ######################################
b,a = butter(2,0.009) # filtro passa baixa Butterworth
ya = lfilter(b,a,yq) # filtragem do sinal quantizado
plot(t,ya,'k',label=u'analógico'); legend()

## Slide 35: Exercícios
Considere um canal AWGN com Eb/N0 a ser informada pelo usuário. Simule os sinais nos diversos pontos operacionais do transmissor e do receptor (reuse o script anterior).
Trace o gráfico de Bits Errados x Eb/N0 para comunicação PCM em canais AWGN. A relação sinal-ruído deve variar de -30 dB a 10 dB.