## Slide 1: Limites Fundamentais da Teoria da Informação
Introdução
Prof. Cláudio A. Fleury – Jun/17

## Slide 2: Conteúdo
Revisão
  Axiomas da Probabilidade
  Resultados da Teoria da Probabilidade
  Análise Combinatória
Introdução / Conceitos Básicos
  Comunicação, Informação, Entropia, ...
Teoria da Informação
  Informação Determinística/Probabilística
Teorema da Codificação de Fonte (1º Teor. de Shannon)
Compactação de Dados - Códigos de Prefixo
  Codificação de Huffman X Codificação de Lempez-Ziv
Quantidade de Informação e Informação Mútua do Canal
Canal Discreto Sem Memória
Capacidade do Canal
Teorema da Codificação de Canal (2º Teor. de Shannon)
Teorema da Capacidade de Informação (3º Teor. de Shannon)

## Slide 3: Axiomas da Teoria da Probabilidade
Kolmogorov, 1933
  P(a) ≥ 0, em que a é um evento
  P(c) = 1, em que c é um evento certo
  P(a+b) = P(a) + P(b), em que a e b são mutuamente exclusivos
Definição axiomática de Kolmogorov é computável
  Teoria da Probabilidade forma a base da Teoria da Informação
  Definição clássica (Bernoulli) não é computável
Revisão

## Slide 4: Resultados da Teoria da Probabilidade
Independência
  Dois eventos a e b são independentes se P(a.b) = P(a).P(b)
Probabilidade Condicional
  A probabilidade de ocorrer o evento a dado que ocorreu o evento b:
  Teorema de Bayes:
Revisão

## Slide 5: Análise Combinatória
M ≡ conjunto de M objetos k ≡ subconjunto de M contendo k objetos
CM,k = ≡ quantidade de subconjuntos de tamanho k no conjunto M sem considerar a ordem dos elementos
AM,k ≡ quantidade de subconjuntos de tamanho k em M,
considerando a ordem dos elementos
Combinação
Arranjo
Revisão

## Slide 6: Introdução
Sist. de Comunicação Digital
  É um meio de se transportar informação de um ponto geográfico a outro usando uma sequência de símbolos (digital) de um alfabeto finito para representar a informação
  Elementos: fonte de informação, modulador, transmissor, canal físico, receptor, demodulador, destino da informação
Fonte
de
Informação
Modulador
Demodulador
Transmissor
Receptor
Destino
da
Informação
Canal Físico
Energia de
um símbolo
Ex
SNR=Ex/N0
Fonte de
Alimentação
P
Densid. Espectral
do Ruído
N0
Usuário A
Usuário B
Dados com
Erros ()
Notes: Hsu, Cap. 10

## Slide 7: Introdução
Sistema de Comunicação Digital
  Projeto (compromisso entre as seguintes variáveis)
    Potência de Transmissão
    Largura de Banda
    Confiabilidade dos Dados
  Tratamento de Shannon e Hamming para resolver tal compromisso
    Estabeleceram a fundação para a Teoria da Informação e a Codificação para Controle de Erros
Notes: Hsu, Cap. 10

## Slide 8: Introdução
Teoria da Informação fornece uma medida quantitativa da informação contida nos sinais mensagens e nos permite determinar a capacidade de um sistema de comunicação em transferir essa informação da fonte ao destino
Notes: Hsu, Cap. 10

## Slide 9: Introdução
Conceitos Preliminares
  Fonte de Informação é uma entidade que produz eventos, cujos resultados são selecionados aleatoriamente de acordo com uma determinada distribuição de probabilidade
    Num Sistema de Comunicação prático, a Fonte de Informação é um dispositivo que produz mensagens (analógicas ou discretas)
      Fonte de Informação Discreta - tem apenas um conjunto finito de símbolos (alfabeto fonte) como saídas possíveis. Os elementos desse conjunto são chamados de símbolos ou letras
Notes: Hsu, Cap. 10

## Slide 10: Introdução
Teoria da Informação e Teoria da Codificação são aspectos relacionados ao mesmo problema:
Como transmitir informações de A para B de forma eficiente e confiável por um canal ruidoso?
Comunicação
Codificação de Fonte
Codificação de Canal
A - Fonte
B - Destino

## Slide 11: Introdução
A Teoria da Informação está preocupada com as limitações e potenciais teóricos dos sistemas
  "Qual é o melhor desempenho de correção de erros que podemos alcançar?"
A Teoria da Codificação está preocupada com a criação de sistemas práticos de codificação e decodificação

## Slide 12: Introdução
Conceitos Básicos
  Entropia da Fonte
    Medida básica da quantidade de informação gerada pela fonte
    Indica o limite máximo de compactação dos dados da fonte
    Depende do comportamento probabilístico da fonte
  Informação Mútua
    Relaciona-se à capacidade do canal em transmitir informação
    Indica a taxa máxima de transmissão num canal com certa largura de banda e com uma dada SNR (relação sinal/ruído)
  Teoria da Distorção da Taxa da codificação da fonte
    Usada como critério de fidelidade da informação

## Slide 13: Introdução
Teoremas
  Da Codificação da Fonte  limite máx. de compactação de dados
  Da Codificação do Canal  comunicação confiável (contr. de erros)
  Da Capacidade de Informação  limite máx. de informação a ser enviada por unidade de tempo (depende da largura de banda e da SNR)
Se a entropia da fonte é menor que a capacidade do canal,
então uma comunicação "sem erros" pelo canal é possível
probabilidade de ocorrência de erro
é arbitrariamente pequena

## Slide 14: Comunicação
Processo físico: transmissão e recepção de sinal
Usamos quantidades físicas para representar a informação
  Carga de um capacitor, nível de tensão em uma carga resistiva, ...
  Existe uma energia associada com a quantidade física
Processamos as quantidades físicas para reduzir a entropia
  Diminuímos a entropia do fluxo de símbolos emitidos pela fonte  transmite-se apenas o essencial da informação gerada na fonte
Comunicação

## Slide 15: Sistema de Comunicação Digital
Diagrama de Blocos
Codificação
de Fonte
Codificação
de Canal
Modulação
Canal
Demodulação
Decodific.
de Fonte
Decodific.
de Canal
Fonte
Destino
Fonte de
Ruído
Mensagem

## Slide 16: Elementos da Comunicação
Fonte de Informação
  Produz mensagem a ser transmitida
Transmissor
  Transforma mensagem em sinal a ser enviado no canal
Canal
  Meio físico, sobre o qual o sinal (que transporta a informação que compõem a mensagem) é enviado
Receptor
  Transforma o sinal recebido de volta à mensagem enviada ao destino
Destino (pessoa ou máquina)
  Para quem/qual a mensagem é endereçada
Notes: http://www.wikiwand.com/en/A_Mathematical_Theory_of_Communication

## Slide 17: Informação
O que é informação?
  Considere as seguintes sentenças
    O tempo estará bom amanhã
    O tempo esteve ruim no sábado passado
    O presidente Temer vai dividir o lucro dele com vc, meio a meio!
    Sentença 1: bom saber sobre o tempo futuro, informação importante
    Sentença 2: nada há de interessante em se saber sobre as condições climáticas passadas
    Sentença 3: conteúdo mais interessante, parece conter mais informação

## Slide 18: Informação
O que é informação?
  Considere as seguintes questões
    "A temperatura em Brasília está acima de 30º?"
    Esta questão tem apenas duas respostas possíveis: "sim" ou "não"
    "O presidente falou com uma determinada pessoa no Palácio Jaburu ontem à noite. Com quem?"
    Esta questão tem muitas respostas possíveis: 2 milhões de pessoas vivem em Brasília
    A quantidade de respostas possíveis está ligado à informação!

## Slide 19: Informação
Medida da informação
    O número de respostas possíveis está ligado à informação
    A informação deve ser aditiva de alguma forma
    Uma medida apropriada de informação precisar levar em conta a probabilidade

## Slide 20: Informação e Complexidade
Teorema da Codificação da Fonte (Shannon)
  Conteúdo da Informação
  Mede a quantidade de bits necessária para especificar o resultado esperado de um experimento
Teorema da Codificação do Canal Ruidoso (Shannon)
  Estabelece a quantidade de informação que pode ser transmitida num canal ruidoso (usa a relação sinal ruído: SNR)
  Limite estrito para a taxa de transferência de informação num canal
Complexidade de Kolmogorov-Chaitin
  Mede o conteúdo de informação algorítmica de uma sequência
  Função não computável

## Slide 21: Teoria da Informação
Explora os limites fundamentais da representação e da transmissão da informação
Nosso foco
  Definição da entropia de informação
  Implicações da entropia de informação
  Teorema de codificação da fonte
  Teorema de codificação do canal
Esses conceitos fornecem um background importante aos pesquisadores nas áreas de compressão de dados, processamento de sinais, controles e reconhecimento de padrões

## Slide 22: Teoria da Informação
Desenvolvida por Claude E. Shannon
Durante a Segunda Guerra Mundial
  Definiu a noção de capacidade do canal (C)
  Forneceu modelo matemático (equação) para o cálculo de C
Desenvolveu os conceitos de entropia da informação e redundância, e introduziu o termo bit* como uma unidade de informação
Artigo de Referência
  A Mathematical Theory of Communication, 1948
  Estabeleceu os elementos básicos da comunicação
* Shannon creditou a John Tukey

## Slide 23: Fundador da Teoria da Informação
  Claude Elwood Shannon - norte americano, engenheiro eletricista, matemático, atuou nas áreas das comunicações, criptografia e xadrez computacional, pesquisador da Bell Telephone Laboratories
  Em 1948: A Mathematical Theory of Communication, publicado na revista Bell System Technical Journal, conceitos primordiais que deram origem à teoria da informação, entre eles a entropia da informação e a capacidade de canal
  Em 1949, em coautoria com Warren Weaver (1894-1978), matemático norte americano, publicou o livro Teoria Matemática da Comunicação (The Mathematical Theory of Communication)
Fonte: Wikipedia.com

## Slide 24: Postulados da Teoria da Informação
Toda informação é definida no contexto de um conjunto de alternativas. A quantidade de informação mede o que é necessário para se especificar um resultado a partir das alternativas
O total de informação é independente da semântica
Informação é sempre uma grandeza positiva
Informação é medida em escala logarítmica  probabilidades são multiplicativas, mas queremos que a informação seja aditiva

## Slide 25: Entropia
Acepção na Física
  A entropia1 é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de irreversibilidade de um sistema
  À grosso modo, mede a desordem das partículas de um sistema físico (quanto maior a desordem do sistema, maior sua entropia)
  Lei da Conservação de Energia2: a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante
  Foi considerada por Einstein como a primeira lei de todas a ciências
1 do grego εντροπία, entropia, unidade [J/K] (joules por kelvin)
2 1ª Lei da Termodinâmica

## Slide 26: Entropia
Acepção na Teoria da Informação
  Mede o grau de incerteza a respeito de fontes de informação (v.a.'s)
  Quantifica a informação presente num sistema de informação: quanto mais incerto é o resultado de um experimento aleatório, maior é a informação que se obtém ao observar a sua ocorrência (maior é a entropia)
  Entropia, Incerteza/Surpresa e Informação são conceitos relacionados:
    Quanto menor a chance de ocorrer um evento, mais surpresa traz o evento, mais informação ele carrega
    A quantidade de informação é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência
Medida da
informação
de uma fonte

## Slide 27: Modelagem da Quantidade de Informação
Experimento probabilístico
  Observação da saída emitida por uma fonte discreta sem memória1, por unidade de tempo  variável aleatória discreta S, a qual assume valores de um alfabeto finito e fixo com probabilidades e
  Quantidade de Informação obtida depois da ocorrência do símbolo com probabilidade :
  Base do logaritmo: b
    2 - unidade de informação é o bit
    10
1 e com símbolos emitidos estatisticamente independentes
---- Propriedades ----
1. Evento certo:
para
2. Não há perda de informação:
para
3. Eventos estatist. independentes:

## Slide 28: Quantidade de Informação
Definição
  Grandeza logarítmica do inverso da prob. de ocorrência de um evento
  Quantidade de informação de um símbolo sk com probabilidade pk:
  Logaritmo de base 2 (e) tem-se a quantidade de informação em bits (nats):
  (bit) (nat)
Propriedades
  I(sk) = 0 para pk = 1: com eventos certos a quantidade de informação é nula
  I(sk) ≥0, para 0 ≤ pk ≤ 1: a ocorrência de um símbolo fornece alguma informação ou nenhuma, mas nunca a perda de informação
  I(sk) > I(si) para pk < pi : quanto menos provável for um evento mais informação se obtém quando ele ocorre
Notes: A quantidade de informação ganha depois de se observar o evento S = sk que ocorre com probabilidade pk.

## Slide 29: Entropia da Fonte de Informação
Para um experimento X de K eventos possíveis, a medida de informação do experimento (entropia*) é a média da quantidade de informação de cada evento, :
onde pk denota a probabilidade de ocorrer o k-ésimo símbolo,
A entropia de uma fonte não depende dos diferentes
valores possíveis (símbolos) que a fonte pode gerar, mas somente das probabilidades de ocorrência desses valores
* de uma fonte discreta sem memória

## Slide 30: Quantidade de Informação
Propriedades da Entropia:
onde K é a quantidade de símbolos do alfabeto da fonte
    a probabilidade pk = 1 para algum k
    (nenhuma incerteza, evento certo)
* de uma fonte discreta sem memória
eventos equiprováveis

## Slide 31: Quantidade de Informação
Exemplo: X ϵ { 1, 2, 3 } com prob. 1/6
com prob. 1/3
com prob. 1/2
Y ϵ { 34, 512, 233 } com prob. 1/6
com prob. 1/3
com prob. 1/2
Ambas variáveis aleatórias tem a mesma entropia:

## Slide 32: Quantidade de Informação
Exemplo: Seja um experimento X de 2 eventos, lançamento de moeda honesta. Calcule a entropia do experimento:
é máxima quando a probabilidade de ocorrer coroa (C) ou cara (K) for p = 1/2
Com dois eventos equiprováveis, cada qual precisará de 1 bit de informação para sua
representação

## Slide 33: Quantidade de Informação
Exemplo: Um condomínio residencial tem 8 telefones. Quantos dígitos deverá ter o número de cada telefone? Ou seja, quantos bits de informação precisamos enviar para central telefônica para conectar-se a um telefone em particular?
8 telefones  log2 8 = 3 Números de telefones possíveis:
{ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 }

## Slide 34: Quantidade de Informação
Exemplo:
  Segundo autoridades norte-americanas, em 2011 o planeta tinha 6.902.106.897 de habitantes (U.S. Census Bureau, 2011). Quantos bits são necessários para gerar um número de telefone para cada habitante do planeta?
  De acordo com Hartley precisaríamos de log2(6.902.106.897) = 32,7 bits  com 33 bits pode-se endereçar cada pessoa desse planeta 233 = 8.589.934.592 ≈ 8,6 bilhões de combinações

## Slide 35: Quantidade de Informação
Exemplo:
  Curiosidade
    O endereço IP, em sua versão 4 (IPv4), é um número de 32 bits oficialmente descrito por quatro octetos (bytes) representados no formato decimal como, por exemplo: 192.168.1.2
    Em sua versão 6 (IPv6 desenvolvida em 1995 e padronizada como RFC 2460 em 1998), o endereçamento se dá com 128 bits
     com128 bits pode-se endereçar cada pessoa do planeta e seus gadgets 2128 = 3,4028236692093846346337460743177 x 1038 ≈ 79 octilhões (7,9x1028) de vezes a qtde de endereços IPv4

## Slide 36: Quantidade de Informação
Exemplo:
  Duas caixas com 4 bolas, pretas e brancas, cada uma
  Retira-se uma bola ao acaso e faz-se U como sendo a cor da bola
  Em ambas caixas tem-se bolas de duas cores: branca e preta
  Em que caixa tem-se mais informação?
    Na caixa B tem-se probabilidade maior de se tirar uma bola preta do que na caixa A
  Uma medida apropriada de informação precisa levar em conta as probabilidades dos vários eventos possíveis

## Slide 37: Quantidade de Informação
Exemplo:
Existe uma chance em duas possibilidades de se tirar uma bola branca (ou preta) da caixa A.
Existe uma chance em quatro possibilidades de se tirar uma bola branca da caixa B.
Existe três chances em quatro possibilidades de se tirar uma bola preta da caixa B.
Entropia da Caixa A:
Entropia da Caixa B:

## Slide 38: Entropia
A quantidade de informação produzida por uma fonte discreta sem memória depende do símbolo sk emitido a cada instante
é uma variável aleatória discreta que assume valores com probabilidades , respectivamente
A quantidade média de informação do alfabeto da fonte é definida como sendo a entropia da referida fonte:
é o conteúdo médio de informação por símbolo da fonte
não é um argumento de uma função, mas um rótulo da fonte

## Slide 39: Informação Determinística (H0)
Considere um conjunto de alternativas: X = {a1, a2, a3, ..., ak} quando o resultado é a3, dizemos: x = a3
H0(X) é a quantidade de informação necessária (em bits) para se especificar o resultado de X sem erro:
Relação entre quantidade de bits e sequência de dígitos binários
  H0(BM) = log2(BM) = M bits, onde BM = é uma seq. binária de compr. M
  Exemplos: B = {0,1}  H0(B) = log2|B| = 1 bit B2 = {00,01,10,11}  H0(B2) = log2|B2| = 2 bits

## Slide 40: Informação Probabilística (Hδ)
Considere um conjunto de alternativas: X = {a1, a2, a3, ..., ak} quando o resultado é a3, dizemos: x = a3
Hδ(X) é a quantidade de informação necessária (em bits) para se especificar o resultado de X com erro δ: onde é a cardinalidade1 mínima do conjunto X
1 número de elementos que pertencem ao conjunto
Notes: Define-se a cardinalidade de um conjunto A como sendo o número de elementos que pertencem ao conjunto A.
Denotamos a cardinalidade de um conjunto A por card(A) ou o(A) , e se lê “cardinalidade de A” ou “número de elementos de A”.

## Slide 41: Entropia de Fonte Estendida
A codificação de fonte usa, em geral, blocos de símbolos ao invés de símbolos individuais
Bloco de símbolos ≡ emissão de uma fonte estendida com alfabeto
Fontes simétricas sem memória emitem símbolos estatisticamente independentes
A probabilidade de ocorrência de um símbolo do alfabeto é a multiplicação das probabilidades dos símbolos do alfabeto
A entropia de uma fonte estendida é vezes a entropia da fonte original, considerando fontes simétricas sem memória

## Slide 42: Compactação de Dados
Sinais gerados na natureza (fontes físicas) contém quantidades significativas de informação redundante  desperdício de recursos de comunicação
Transmissão eficiente  diminui redundância antes da transmissão
Eliminação de redundância  sinal na forma digital  compactação de dados (compressão de dados sem perdas)
Código adotado  codificação de fonte eficiente (baixa quantidade média de bits por símbolo)  codificação exata (dados originais são recuperados sem perdas de informação)
A entropia da fonte estabelece o limite fundamental para a diminuição da redundância dos dados

## Slide 43: Teorema da Codificação de Fonte
Primeiro Teorema de Shannon: estipula o comprimento mínimo das palavras-código para representar os símbolos de uma fonte discreta sem memória
Tamanho médio da palavra-código, , do codificador da fonte:
Dada uma fonte discreta sem memória, com entropia , o tamanho médio da palavra-código correspondente a qualquer esquema de codificação de fonte sem distorção é limitado por:
pk probabilidade de ocorrência do k-ésimo símbolo, sk
lk tamanho da palavra-código atribuída ao símbolo sk
Lmín = é o limite fundamental ao tamanho médio de bits por símbolo da fonte necessário para representar uma fonte discreta sem memória

## Slide 44: Codificação Livre de Prefixo1
Seja uma fonte discreta sem memória com alfabeto {s0,s1,...,sK-1} e estatística {p0, p1, ..., pK-1}
Um código fonte de uso prático deve ser unicamente decodificável2
Condição de Prefixo
  Seja a palavra-código do símbolo sk igual a {mk1,mk2,...,mkn} onde os elementos mki são bits (0 ou 1) e n é o comprimento da palavra-código
  A parte inicial da palavra-código é representada pelos elementos mk1,..., mki para algum i < n
  Qualquer sequência composta da parte inicial é chamada de prefixo da palavra-código
Código de Prefixo (Código Instantâneo): código em que nenhuma palavra-código é prefixo de qualquer outra palavra-código
1 Prefix-free Code
2 para cada sequência finita de símbolos emitido pela fonte a sequência
correspondente de palavras-código deve ser diferente da sequência de
palavras-código correspondente a qualquer outra sequência da fonte
Notes: 1 Prefix-free Code
2 para cada sequência finita de símbolos emitido pela fonte a sequência correspondente de palavras-código deve ser diferente da sequência de palavras-código correspondente a qualquer outra sequência da fonte

## Slide 45: Codificação de Prefixo
Exemplo: Classificação dos códigos I, II e III da figura seguinte.
Código I não é código prefixo pois o bit 0 do símbolo s0 é prefixo do símbolo s2 (e da mesma forma, o bit 1 de s1 é prefixo de s3)
Código II é código prefixo pois nenhuma palavra-código é prefixo de outra palavra-código
Código III não é código prefixo pois o bit 0 do símbolo s0 é prefixo nas demais palavras-código

## Slide 46: Codificação de Prefixo
Exemplo: Árvore de Decisão do Código II:
Árvore tem um estado inicial e quatro estados terminais, correspondentes aos símbolos-fonte {s0, s1, s2, s3}
Exercício: Decodifique 1011111000 (bit mais à esquerda foi recebido primeiro)
Solução: {s1, s3, s2, s0, s0, ...}
Árvore de Decisão é
usada no decodificador
de código prefixo

## Slide 47: Codificação de Prefixo
Gera código unicamente decodificável
Códigos de Prefixo para fontes com alfabeto de K símbolos, com palavras-código de tamanho lk com k = 0, 1, ..., K-1 satisfazem a desigualdade de Kraft-McMillan 
Tamanho médio da palavra-código de um código de prefixo de uma fonte de alfabeto :
Para códigos de bloco de compr. K símbolos:
Notas
  O tamanho médio da palavra-código de um código de prefixo estendido pode se tornar tão pequeno quanto a entropia da fonte, desde que o código estendido tenha uma ordem suficientemente elevada...
  Porém, o preço pago na diminuição do tamanho médio da palavra-código é uma complexidade maior na decodificação (ordem elevada do código)
aumentando-se o valor de K
pode-se chegar tão próximo
da entropia quanto se deseja...

## Slide 48: Codificação de Huffman
Atribui a cada símbolo do alfabeto gerado pela fonte, uma sequência de bits aproximadamente igual1 à quantidade de informação transportada pelo símbolo:
  Probabilidade baixa  muita informação  sequência c/ muitos símbolos
  Probabilidade alta  pouca informação  sequência c/ poucos símbolos
Resultado: tamanho médio da palavra-código se aproxima do limite fundamental definido pela entropia da fonte discreta sem memória2  Primeiro Teorema de Shannon
Eficiência do Código de Huffman:
Gera códigos de Prefixo
1 em termos de tamanho
2 Discrete-Memoryless Source - DMS

## Slide 49: Codificação de Huffman
Algoritmo (etapas da codificação)
Divisão
Relacionar os símbolos da fonte em ordem decrescente de prob.
Atribuir os códigos 0 e 1 aos dois símbolos de menor probabilidade
Combinação
Os dois símbolos da fonte de menor prob. são combinados num novo símbolo da fonte com prob. igual à soma das prob.s originais
Repetição
Os procedimentos anteriores são repetidos até que a lista final de símbolos tenha somente dois símbolos aos quais são atribuídos 0 e 1

## Slide 50: Codificação de Huffman
Exemplo: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, s2, s3, s4} tem prob.s {0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 0,1}. Monte a árvore de Huffman, indique a palavra-código p/ cada símbolo, o tamanho médio das palavras-código e a entropia da fonte.
1
0
1
0
1
0
1
0
11
01
00
101
100

## Slide 51: Codificação de Huffman
Exemplo: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, s2, s3, s4} tem prob.s {0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 0,1}. Monte a árvore de Huffman, indique a palavra-código p/ cada símbolo, o tamanho médio das palavras-código e a entropia da fonte.
Solução:
  Usando o toolbox Communications System:
  >> simbolos = {'s0','s1','s2','s3','s4'};
  >> p = [.4 .2 .2 .1 .1];
  >> [cod,Lmed] = huffmandict(simbolos,p,2,'min')
  cod =
  's0' [1x2 double]
  's1' [1x2 double]
  's2' [1x2 double]
  's3' [1x3 double]
  's4' [1x3 double]
  Lmed =
  2.2000
  's0' [0 0]
  's1' [1 1]
  's2' [1 0]
  's3' [0 1 1]
  's4' [0 1 0]
alg. da
variância
mínima

## Slide 52: Codificação de Huffman
Exemplo: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, s2, s3, s4} tem prob.s {0,4; 0,2; 0,2; 0,1; 0,1}. Monte a árvore de Huffman, indique a palavra-código p/ cada símbolo, o tamanho médio das palavras-código e a entropia da fonte.
Solução:
  Usando o toolbox Communications System:
  >> simbolos = {'s0','s1','s2','s3','s4'};
  >> p = [.4 .2 .2 .1 .1];
  >> [cod,Lmed] = huffmandict(simbolos,p,2,'max');
  >> for i = 1:5, cod{i,:},end,Lmed
  s0 1
  s1 0 0 0
  s2 0 1
  s3 0 0 1 1
  s4 0 0 1 0
  Lmed 2.2000
  's0' 1
  's1' [0 0 0]
  's2' [0 1]
  's3' [0 0 1 1]
  's4' [0 0 1 0]
alg. da
variância
máxima

## Slide 53: Codificação de Huffman
matlab

## Slide 54: Codificação de Huffman
Exemplo: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, s2, s3, s4} tem probabilidades {0,35; 0,2; 0,2; 0,15; 0,1}. Monte a árvore de Huffman e indique a palavra-código para cada símbolo, além de calcular o tamanho médio das palavras-código e a entropia da fonte.
0,35
0,2
0,2
0,15
0,1

## Slide 55: Codificação de Huffman
Exemplo: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, s2, s3, s4} tem probabilidades {0,35; 0,2; 0,2; 0,15; 0,1} e código de Huffman: {00, 10, 11, 010, 011} (ver slide anterior). Crie um script que calcule o compr. médio das palavras-código e a entropia da fonte.
Python

## Slide 56: Codificação de Huffman
matlab

## Slide 57: Codificação de Huffman
Exercício 1: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, ..., s8} tem probabilidades {0,20; 0,15; 0,13; 0,12; 0,10; 0,09; 0,08; 0,07; 0,06}. Monte a árvore de Huffman e indique a palavra-código para cada símbolo, além de calcular o tam. médio das palavras-código e a entropia da fonte.
s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8
0,2 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
0,13
0,17
0,22
0,26
0,32
0,42
0,58
1,00
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
00
110
101
011
010
1111
1110
1001
1000
0 - prob. menor
1 - prob. maior
* Prob. iguais: 0 p/ combinação

## Slide 58: Codificação de Huffman
Solução:
  Usando o toolbox Communications System:
  >> simbolos = {'s0','s1','s2','s3','s4','s5','s6','s7','s8'};
  >> p = [0.20 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06];
  >> [cod,Lmed] = huffmandict(simbolos,p,2,'max');
  >> for i = 1:9, cod{i,:},end,Lmed
  s0 1 1
  s1 0 0 1
  s2 0 1 0
  s3 1 0 0
  s4 1 0 1
  s5 0 0 0 0
  s6 0 0 0 1
  s7 0 1 1 0
  s8 0 1 1 1
  Lmed 3.1000
s0 0 0
s1 1 1 0
s2 1 0 1
s3 0 1 1
s4 0 1 0
s5 1 1 1 1
s6 1 1 1 0
s7 1 0 0 1
s8 1 0 0 0

## Slide 59: Codificação de Huffman
Exercício 2: Os símbolos de uma fonte discreta sem memória {s0, s1, ..., s5} tem probabilidades {0,1; 0,3; 0,05; 0,09; 0,21; 0,25}. Monte a árvore de Huffman e indique a palavra-código para cada símbolo, além de calcular o tam. médio das palavras-código e a eficiência do código. Depois projete outro código de Huffman para sequências fonte de comprimento 2 (fonte estendida) e compare a eficiência dos códigos produzidos para ambas fontes.
Gabarito:
Alfabeto da Fonte DMS: {s0, s1, ..., s5}
Palavras-código: 010, 11, 0110, 0111, 00, 10
Compr. Médio: 2,38 bits
Eficiência Cód.1(η): 0,9895
Alf. Da Fonte DMS Estendida: {s0s0, s0s1, ..., s0s5, s1s0, s1s1, ..., s1s5, s2s0, s2s1, ..., s2s5, s3s0, s3s1, ..., s3s5,
s4s0, s4s1, ..., s4s5, s5s0, s5s1, ..., s5s5,}
Palavras-código: 1110000, 01110, 10110111, 1011001, 111001, 00101, 01111, 000, 011010, 00111, 1001, 1100, 11101110, 011011, 111011110, 111011111, 1110001, 001000, 1011010, 01100, 10110110, 1011000, 101110, 111110, 111010, 1010, 1110110, 101111, 11110, 0100, 00110, 1101, 001001, 111111, 0101, 1000
Compr. Médio: 4,742 bits
Eficiência Cód.1(η): 0,9932
Notes: John G. Proakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch; Contemporary Communication Systems Using MATLAB®; 3rd Ed.
Uma nova fonte cujos resultados são pares de letras da fonte original, tem 36 letras de saída do forma {(xi, xj)}6i,j=1. Como a fonte é sem memória, a probabilidade de cada par é o produto das probabilidades de letras individuais. A matriz de distribuição de probabilidades pode ser gerada pelo produto de Kronecker (Matlab: kron(p, p), Python: numpy.kron(p,p)).

## Slide 60: Codificação Lempel-Ziv
Desvantagens do código de Huffman
  Requer conhecimento a priori da estatística da fonte de símbolos
  A modelagem do texto não explora relações de ordem mais elevada1, dos dados da fonte, como por exemplo, relações entre palavras e frases
Lempel-Ziv
  Intrinsicamente adaptativo
  Analisa o fluxo de dados da fonte por segmentos de bits – menores subsequências não encontradas anteriormente (msnea)
  Usa códigos de tamanho fixo para representar uma quantidade variável de símbolos da fonte: palavra-código de 12 bits  codebook com 4096
  Apropriado para transmissão síncrona (palavra-código de tam. fixo)
1 compromete a eficiência do código
Notes: Haykin, p.608

## Slide 61: Codificação Lempel-Ziv
Exemplo: codificação da sequência 00010111001010010... Codebook : 0, 1 Dados a codificar: 000101110010100101
msnea
, 00
msnea
, 01
msnea
, 011
msnea
, 10,...
Sequência a Transmitir: 01 0010 0011 1001 0100 1000 1100 1101...
Compactação média de texto comum em inglês
  Huffman  43%
  Lempel-Ziv  55%
Notes: Haykin, p.608

## Slide 62: Códigos de Bloco
A sequência da mensagem é subdividida em blocos de k bits de extensão
Cada bloco é associado a um conjunto de n bits, onde n > k, com n-k bits redundantes acrescidos pelo codificador de canal
A razão k/n é chamada de taxa de código: r = k/n
Denominação de códigos de bloco: (n,k)
  Exemplo: código (7,4)  palavra-código com 7 bits dimensão 4 bits
Informação
k bits
Codificação
n bits
Codificador de Bloco
Taxa de código: r = k/n
Bits redundantes
Bits de Informação
Palavra-código de n bits
n é comprimento do código
k é a dimensão do código

## Slide 63: Códigos de Bloco
Fases da Codificação de Bloco
Divisão a cada
k bits
Substituição k bits por n bits
k bits
k bits
k bits
n bits
n bits
n bits
Codificação de Linha
  Divisão: a sequência da mensagem é divida em blocos de k bits
  Substituição: cada bloco de k bits recebe n-k bits redundantes
  Codificação de Linha: adota-se um esquema de sinalização (NRZ, RZ, Manchester,...)

## Slide 64: Canais Discretos Sem Memória
Definição
  Modelo estatístico com uma entrada X e uma saída Y (var.s aleatórias)
  A cada unidade de tempo, o canal aceita um símbolo de entrada X escolhido do alfabeto e emite um símbolo de saída Y escolhido do alfabeto
  O canal é dito ser discreto se os alfabetos e têm tamanhos finitos
  O canal é sem memória se o símbolo da saída atual depende somente do símbolo de entrada atual, e não de qualquer um dos anteriores

## Slide 65: Canal Discreto Sem Memória
Modelo estatístico com uma entrada X e uma saída Y, que é uma versão ruidosa de X (X e Y são variáveis aleatórias)
Canal discreto: os dois alfabetos, , têm tamanhos finitos*
Canal sem memória: o símbolo de saída atual depende somente do símbolo de entrada atual e não de qualquer outro símbolo anterior
Probabilidades de transição
Alfabeto de saída
Alfabeto de entrada
* mas não necessariamente iguais
canal

## Slide 66: Canal Discreto Sem Memória
Descrição
  Matriz de canal:
  (ou matriz de
  transição)
  Probabilidade a priori dos símbolos de entrada
  Distribuição de probabilidade marginal da variável aleatória de saída Y
  Se as probabilidades a priori da entrada p(xj) e a matriz canal são conhecidas, então pode-se calcular as probabilidades dos vários símbolos da saída do canal p(yk)
Propriedade: soma de qq. linha
Probabilidades de transição

## Slide 67: Canal Discreto Sem Memória
Canal Binário Simétrico
  Caso especial de Canal Discreto Sem Memória com J = K = 2, dois símbolos de entrada {x0 = 0, x1 = 1} e dois de saída {y0 = 0, y1 = 1}
  probabilidade condicional de erro, p
    receber 1 quando 0 foi enviado
    receber 0 quando 1 foi enviado
  Simetria nas probabilidades:
  Diagrama de probabilidade de transição
x0 = 0
x1 = 1
y0 = 0
y1 = 1
X
Y
1- p
1- p
p
p

## Slide 68: Informação Mútua do Canal
Dado a saída de canal Y (selecionada do alfabeto ), uma versão ruidosa da entrada de canal X (selecionada do alfabeto )
Se a entropia H() é a medida da incerteza prévia de X, então a medida da incerteza de X depois de observar Y é chamada de Entropia Condicional:
A diferença representa a incerteza produzida pelo canal, e é denominada Informação Mútua do Canal:

## Slide 69: Informação Mútua do Canal
Propriedades
  Informação mútua do canal é simétrica:
  Informação mútua é sempre não negativa:
    Em média, não se perde informação observando a saída de um canal
    informação mútua é nula se, e somente se, os símbolos de entrada e saída do canal são estatisticamente independentes
  Relação entre informação mútua e entropia conjunta da entrada e saída do canal:
mútua
conjunta

## Slide 70: Informação Mútua do Canal
Interpretação gráfica:
Entropia conjunta
Entropia da entrada do canal
Entropia da saída do canal
Notes: Haykin, S. "Sist.s de Comunicação – Analógicos e Digitais", p.615

## Slide 71: Capacidade* do Canal
Definição: número máximo de bits que podem ser transmitidos a cada unidade de tempo num canal ruidoso, com probabilidade de erro próxima de zero
Teorema de Shannon-Hartley:
onde: B é a largura de banda do canal AWGN, medida em Hz
SNR é a relação sinal ruído (potências medidas em W ou V2)
C é a máxima taxa de transmissão da informação no canal (bps)
A capacidade do canal é o limite superior da taxa na qual a informação pode ser transmitida de forma confiável (probabilidade de erro  0) por um canal
... a noção de capacidade do canal é fundamental para o desenvolvimento de modernos sistemas de comunicação com fio e sem fio usando novos mecanismos de codificação de correção de erros que geram desempenho muito próximo aos limites estabelecidos pela capacidade do canal
* de Informação ou Operacional
Notes: Prof. Rodrigo P. Lemos
Wikipedia: capacidade de canal é o limite superior da taxa na qual a informação pode ser transmitida de forma confiável (probabilidade de erro tendendo a zero) através de um canal de comunicações.

## Slide 72: Capacidade do Canal
Definimos a capacidade de um canal discreto sem memória como sendo a máxima informação mútua que ele pode produzir
A informação mútua de um canal depende, não somente do canal, mas também de como ele é usado (distribuição de prob. da entrada do canal: { pX(xj) | j = 0,1,...,J-1} )
A distribuição de prob. da entrada { pX(xj) } independe do canal
A capacidade do canal depende somente das probabilidades de transição p(yk|xj), as quais definem o canal
É medida em bits por uso do canal, ou bits por transmissão
Notes: http://www.wikiwand.com/en/Channel_capacity

## Slide 73: Capacidade do Canal
Definição formal
Sejam X e Y as variáveis aleatórias representando a entrada e a saída do canal, respectivamente
Seja pY|X(y|x) a função distribuição condicional de Y dado X, que é uma propriedade fixa inerente ao canal de comunicações
Então a escolha da distribuição marginal pX(x) determina completamente a distribuição conjunta pX,Y(x,y): , a qual por sua vez induz uma informação mútua
A Capacidade do Canal é definida como:
* O supremum, abreviado por sup ou máx, de um subconjunto S de um conjunto parcialmente ordenado T é o menor elemento em T que é maior ou igual a todos os elementos de S, se tal elemento existir.
Transmissor
Receptor
Canal (ruidoso)
X
Y
Notes: http://www.wikiwand.com/en/Channel_capacity

## Slide 74: Capacidade do Canal
Exemplo 1: Considere um canal sem ruído, com transmissão binária livre de erros. Para cada x colocado na entrada, tem-se um y sem equívoco: C = 1 bit, que ocorre quando p(x) = (1/2,1/2)
Exemplo 2: Considere um canal com ruído, com saída binária sem sobreposição (overlapping). C = 1 bit, que ocorre quando p(x) = (1/2,1/2)
Exemplo 3: Considere uma impressora de tipos com ruído, com probabilidade cruzada 1/2 e 26 símbolos de entrada. bits
Notes: http://www.wikiwand.com/en/Channel_capacity

## Slide 75: Capacidade do Canal
Exemplo: uma fonte binária envia α mensagens equiprováveis num tempo T, usando o alfabeto {0,1}, com taxa de símbolos R. Como resultado do ruído no canal, um símbolo '0' pode ser entendido como '1' e vice versa, com probabilidade p. Qual é a capacidade do canal ?
x0 = 0
x1 = 1
y0 = 0
y1 = 1
X
Y
1- p
1- p
p
p
Canal Binário Simétrico
Caso especial de canal
discreto sem memória,
com J = K = 2
Diagrama de
Probabilidades de transição
Notes: http://www.wikiwand.com/en/Channel_capacity

## Slide 76: Capacidade do Canal
Solução: Quantidade de sequências de mensagens possíveis: 2RT T é o tempo de envio de uma mensagem
  Supondo ausência de ruídos (txo sem erros: p = 0)
    A entropia máxima da fonte: H0 = log2(2RT) (bit)
    A taxa da fonte: R = H0/T (bps)
  Supondo existência de ruídos (transmissão com erros)
    A entropia da fonte: Hn = p.log(1/p) + (1-p).log(1/(1-p))
    Capacidade do Canal: C = R – R.Hn = R(1 - Hn)
      C será sempre menor que R:
      Deve-se acrescentar bits de código para corrigir mensagens recebidas
Notes: http://www.wikiwand.com/en/Channel_capacity

## Slide 77: Codificação de Canal
Codificação de Canal
  Deve estabelecer uma correspondência da sequência de dados de entrada com uma sequência de entrada do canal, e uma correspondência inversa da sequência de saída do canal com uma sequência de dados de saída, de tal maneira que o efeito global do ruído de canal sobre o sistema seja minimizado
  O codificador e o decodificador do sistema de comunicação digital estão sobre o controle do projetista  otimizar a confiabilidade do sistema de comunicação  introduzir redundância p/ reconstruir a seq. original com a maior precisão possível
Para simplificar não foram incluídos codificador/decodificador de fonte

## Slide 78: Teorema da Codificação de Canal
Existe um esquema de codificação do canal tal que a probabilidade de ocorrência de um bit de mensagem com erro seja menor do que qualquer número positivo ϵ, e que ainda seja eficiente1?
Sim, existe um esquema garantido pelo segundo teorema de Shannon:
Teorema da Codificação de Canal
1 a taxa de código não precise ser muito pequena (sem usar muitos bits redundantes)

## Slide 79: Teorema da Codificação de Canal
Suponha uma fonte discreta sem memória, com alfabeto , entropia bit/símbolo e que emite um símbolo a cada segundos. Então a taxa de informação média emitida pela fonte é bit/s
Suponha um canal discreto sem memória, com capacidade de C bits por uso do canal (canal usado a cada segundos). A capacidade do canal por unidade de tempo é bit/s (conhecida como taxa crítica)
Se então existe tal esquema de codificação para o qual a saída da fonte pode ser transmitida pelo canal e reconstruída com uma probabilidade de erro arbitrariamente pequena.
Se então não é possível transmitir informação pelo canal e reconstruí-la com probabilidade de erro arbitrariamente pequena.
A capacidade do canal é um limite fundamental para a taxa máxima de informações que pode ser transmitida confiavelmente pelo canal

## Slide 80: Teorema da Codificação de Canal
Interpretação Gráfica Canal binário simétrico com probabilidade de transição , logo: bits Pode-se afirmar pelo teor. da codificação de canal que para qualquer e bps existe um código com tamanho suficientemente grande que apresentará probabilidade de bits errados na recepção menor que Suponha um código de repetição de comprimento n = 2m+1 = 3 bits para cada bit emitido pela fonte e decodificação pela regra da maioria. Probabilidade média de erro para r = 1/n = 1/3:
1/3
3x10-4
0,9192

## Slide 81: Teorema da Codificação de Canal
Interpretação Gráfica (simulação) Canal binário simétrico com probabilidade de transição , de comprimento n = 2m+1 = 3, ...,15 bits para cada bit emitido pela fonte e decodificação pela regra da maioria.

## Slide 82: Teorema da Capacidade de Informação
Terceiro (e mais famoso) teorema de Shannon: A capacidade de informação de um canal contínuo com largura de banda B (Hz), perturbado por um ruído branco gaussiano aditivo (AWGN) com densidade espectral de potência N0/2, é dada por:
onde P é a potência média transmitida (ou recebida)
C varia linearmente com B
C varia logaritmicamente com SNR
É mais fácil aumentar C de um
canal de comunicação ampliando
sua largura de banda B do que
a potência transmitida P para uma
dada variância de ruído,

## Slide 83: Teorema da Capacidade de Informação
Interpretação
  Define o limite fundamental para a taxa de transmissão isenta de erros de um canal gaussiano limitado em potência e em largura de banda
  Para aproximar-se desse limite, o sinal transmitido deve ter propriedades estatísticas próximas às do ruído branco gaussiano

## Slide 84: Teorema da Capacidade de Informação
Empacotamento de Esferas

## Slide 85: Teoria da Distorção de Taxa
Em muitas situações práticas há restrições que obrigam a codificação da fonte a ser imperfeita  inevitável distorção
  O alfabeto de codificação permitido não representa exatamente a fonte de informação (compressão de dados – com perda)
  Transmissão de informação a uma taxa maior que a capacidade do canal
Codificação de fonte com a adoção de um critério de fidelidade